    - 单项选择题（本题共20分，每小题2分）

  - A

  - B

  - B

  - D

  - D

  - C

  - B

  - B

  - B

  - A

- 填空题（本题共20分，每小题2分）

  - 低

  - 0

  - 中断类型码

  - 16

  - 低

  - 触发端

  - 高

  - 可屏蔽

  - 反馈

  - 比特率

- 简答题

1 .

| 中断 | 子程序调用 |
| --- | --- |
| 事件触发 | 执行指令 |
| 自动保存FR、CS、IP | 自动保存CS、IP |

2.

  - 输入电压范围为0-10V，转换后得到的数字量为0-FFH.

  - PC0给出START和ALE信号：

  - 启动A/D转换的有关程序：

MOV DX,443H

MOV AL, 00H

OUT DX, AL

MOV AL,01H

OUT DX, AL

  - 启动A/D转换后，若转换结束，则EOC端输出一个高电平方波表示可以读出数字量。

  - 采用查询法输入数字量有关程序：

MOV DX,445H

NEXT:	IN AL,DX

TEST AL,1

JZ  NEXT

MOV DX, 444H

IN  AL, DX